Электронный модуль управления ECM06 для стиральных машин марки Indesit.

______________________________________________________________

Инструкция по эксплуатации.

# Назначение.

Модуль управления для стиральных машин ECM06 (далее модуль) предназначен для программного управления и контроля работоспособности в процессе эксплуатации стиральных машин марки Indesit и Ariston.

Рабочие условия применения модуля:

- температура окружающего воздуха от -10(С до +40(С;

- относительная влажность воздуха до 95% при 25(С.

# Технические характеристики и принцип работы.

Модуль удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51318.14.1-99 и ГОСТ Р 51318.14.2-99.

Модуль обеспечивает работу стиральных машин нескольких типов. Выбор типа стиральной машины осуществляется с помощью установленного DIP-переключателя, в соответствие со следующей таблицей:

| Положение переключателя | Тип машины |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | W93T EX |
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | WI81 |
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | W104T |
| ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |  |
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | W83TX |
| ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | W105TX EX |
| OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | W84T EX |

Модуль позволяет выбрать различные виды работы стиральной машины: стирка, полоскание, отжим.

Модуль позволяет  регулировать скорость вращения барабана стиральной машинки от 0 до 1000 об/мин.

Позволяет регулировать температуру воды в баке до 90 ºС.

Технические характеристики:

| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 2 Вт |
| Габаритные размеры | 224*90*35 |
| Масса, не более | 300 г |

# Описание принципа работы

Блок-схема модуля приведена на рисунке 1.

Рис.1

, где

- A,B,C,D,T,F,G – соединители с краю платы;

- P1 – соединитель в центре платы;

- PIC16 – микроконтроллер типа PIC16F877;

- К1,К2,К3 – высоковольтные реле;

- S1- DIP-переключатель на 6 контактов;

- ИП – источник питания для микроконтроллера и всей низковольтной части схемы;

- Т1 – трансформатор;

- Comparator – компаратор напряжения.

Соединитель A предназначен для подключения электродвигателя, на контакты 5 и 6 этого соединителя приходит сигнал с тахогенератора двигателя.

Соединители B и С предназначены для подключения клапанов (отбеливателя, порошка), питающего напряжения 220 В, датчиков (уровня), а также помпы.

К D подключается командоаппарат.

Соединитель Е предназначен для подключения четырех кнопок управления и двух резистивных переключателей.

К соединителю F подключается индикатор программы и датчик температуры.

# Комплект поставки.

| Наименование | Кол. |
| --- | --- |
| Модуль ECM06 | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

# Подготовка к работе.

- Установить на модуле DIP-переключатель в положение, соответствующее выбранному типу стиральной машины.

- Подключить модуль к соединителям стиральной машины в соответствие с рис.2 и инструкцией обслуживанию стиральной машины. Проверьте правильность подключения вертикального разъема (справа на рис.2).

Рис.2

- Установить модуль в стиральную машину в соответствие с инструкцией по обслуживанию стиральной машины.

# Возможные неисправности и методы их устранения.

| Неисправность | Возможная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Стиральная машина не реагирует на нажатие кнопки вкл./выкл. | Сетевой кабель не подключен к сети 220 В | Подключить кабель |
| Не работают или работают не правильно клавиши выбора дополнительных функций | Не правильно установлено положение DIP-переключателя в модуле | Установить на модуле DIP-переключатель в положение, соответствующее выбранному типу стиральной машины |

При возникновении неисправности в стиральной машине переключатель выбора программ вращается, а индикатор моргает. Количество миганий индикатора соответствует  обнаруженной неисправности:

1- Короткое замыкание в цепях электродвигателя. 
2 - Заклинивание или обрыв тахометра. 
3 - Замыкание или обрыв датчика температуры. 
4 - Залипание реле в положении "ПУСТО". 
5 - Залипание реле в положении "Заполнено". 
6 - Ошибка с функциями командоаппарата. 
7 - Залипание реле нагрева. 
8 - Не срабатывает реле нагрева. 
9 - Неисправность ЭППЗУ. 
10 - Обрыв реле уровня или одновременно "Заполнено" и "Пусто" 
11 - Не работает насос.

Устранение неисправности производится в соответствие с инструкцией по обслуживанию стиральной машины.